## ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  ВОЛНЫ

В период с 1864 по 1873 г. Максвелл занимался разработкой теории электромагнетизма. Ему удалось написать уравнения электромагнитного поля — систему дифференциальных уравнений, выражающих  связь между векторами поля и его источниками: зарядами и токами. На основе этих уравнений он пришел к выводу, что в вакууме и диэлектриках произвольные возмущения электромагнитного поля распространяются в виде электромагнитной волны.

В 1887—1889 гг. Генрих Герц поставил ряд опытов, с помощью которых было доказано существование электромагнитных волн, а также показано, что их свойства таковы, как это следует из теории Максвелла.

Максвелл показал, что скорость электромагнитных волн в диэлектриках выражается через диэлектрическую е и магнитную р, проницаемости вещества.   На этом основании он пришел к выводу, что свет — это тоже электромагнитная волна.    Для  всех веществ, за исключением ферромагнетиков, магнитная  проницаемость мало отличается от  1.

Плоская синусоидальная волна

1. Вдали от источника, совершающего синусоидальные колебания с круговой частотой, волну можно рассматривать как плоскую. График этой волны показан на рис. 59.1. Как видно, вдоль оси абсцисс, по которой волна распространяется, не происходит  колебаний векторов поля. Это означает, что   электромагнитная волна  является поперечной. Этим она принципиально  отличается от упругих волн, у которых практически всегда имеется продольная составляющая.

Еще  до работ Максвелла было известно, что свет — чисто поперечная волна. Это вызывало огромные трудности в волновой теории  света Гюйгенса — Юнга —  Френеля, где свет рассматривался как процесс в упругой среде,— нельзя было понять причину отсутствия у света продольных составляющих. Электромагнитная теория света эту трудность устранила.

Из уравнений Максвелла следует, что объемные плотности энергии каждой из составляющих  электромагнитной волны совпадают. Если две величины равны друг другу, то каждая из них равна корню квадратному из их произведения.

Интенсивность энергии электромагнитной волны равна среднему значению  произведения модулей векторов поля.    Электромагнитная волна, как и упругая волна, является носителем энергии, причем перенос энергии совершается направленно, в сторону распространения волны. Отсюда неизбежно следует, что электромагнитная волна должна также  обладать импульсом, а поэтому оказывать давление на тела. Этот вывод  и был  сделан Максвеллом  в  его «Трактате по электричеству и магнетизму» (1873 г.).

Из сказанного ясно, какой должна быть электрическая цепь, чтобы она могла хорошо излучать: необходимо перейти к незамкнутой     (открытой) цепи, в которой либо нет участков с  противофазными          колебаниями,        либо же  расстояние между ними не  мало.

Вибратор и антенны. В  открытой цепи —  вибраторе — заряды располагаются не только на обкладках, а на всем проводе вибратора. Наличие на концах вибратора каких-либо обкладок — пластин, шаров и т. п. — вообще не обязательно. Вибратор может представлять собой просто прямолинейный  провод.  Зарядив  вибратор  так, чтобы  заряды  распределялись по  его длине неравномерно, мы создадим между  отдельными участками вибратора электрическое поле, под действием которого начнется движение зарядов и возникнут электрические колебания. При электрических колебаниях заряды скапливаются с наибольшей  плотностью на концах вибратора, а в средней его точке плотность зарядов всегда равна нулю (рис.). При таком неравномерном          распределении зарядов     вибратор нельзя охарактеризовать какой-либо  емкостью С, сосредоточенной   на участке, небольшом  по сравнению  с длиной волны, создаваемой вибратором, как это можно  было сделать для конденсатора в колебательном контуре.    Ток  тоже  неодинаков  в различных  сечениях  вибратора. Когда заряды  перетекают из одной подошвы   вибратора в другую, они, конечно, останавливаются у  концов вибратора, так что на этих концах ток всегда равен нулю. В средней части вибратора ток наибольший. Такую цепь, в которой ток различен в разных сечениях провода, нельзя охарактеризовать и  какой-либо индуктивностью  L, сосредоточенной          на небольшом  участке, как это делается для катушки индуктивности в контуре.

Опыты Герца по получению и исследованию электромагнитных волн.

Теория Максвелла не только предсказала существование электромагнитных волн, но и указала условия, необходимые для успеха опытов: достаточно высокая частота    электрических  колебаний  и открытая  форма   цепи.  Герц, предпринимая  в 1888 г. свои известные опыты, постарался выполнить эти условия: он заменил колебательный контур прямолинейным  вибратором.    Для возбуждения  электрических колебаний в то время был известен только один способ — искровой    разряд. На рис. 123 изображена схема соответствующего устройства (осциллятор Герца). Вибратор А имеет посередине разрыв  В — искровой промежуток, к концам  которого подводится напряжение  от  повышающего  трансформатора. Указанная схема вполне аналогична схеме на рис. 51, рассмотренной в § 28, только вместо замкнутого контура с конденсатором и катушкой здесь применена открытая цепь, обеспечивающая  хорошее излучение. Возбуждение же колебаний и этой цепи происходит совершенно так же,  так что в вибраторе возникают регулярно повторяющиеся попытки  высокочастотных  затухающих колебаний. Период этих колебаний и, следовательно, длина излучаемых электромагнитных волн задаются размерами вибратора.

Для  обнаружения  волн Герц  использовал второй вибратор с гораздо меньшей длиной искрового промежутка (доли миллиметра вместо 7,5 мм в излучающем вибраторе). Кроме такого приемного   вибратора, применялся и приемный      виток, согнутый из проволоки  в виде прямоугольника и тоже прерванный очень малым  искровым промежутком (рис. 3). Под действием электромагнитной волны в этих приемниках возникают вынужденные колебания. Если приемники (вибратор или виток) настроены в резонанс на частоту излучателя, то при определенных условиях, в их искровых промежутках проскакивают очень маленькие и слабые искорки. Наблюдая появление или отсутствие таких искорок при различных условиях излучения и распространения волн, а также при различных  расположениях приемников, можно  было судить о свойствах наблюдаемых волн. О трудности этих опытов говорит, например, то, что искорки в приемниках большей  частью можно было видеть только в темноте и неутомленным глазом.    В  своих опытах  Герц осуществил получение электромагнитных волн и  сумел воспроизвести с этими волнами все явления, типичные для любых волн: образование «тени» позади хорошо отражающих  (металлических) предметов, отражение от металлических пластин, преломление в большой призме, сделанной из асфальта, образование стоячей волны  в результате интерференции волны, падающей отвесно на металлический лист, со встречной волной, отраженной  этим листом. Было исследовано также, как расположены в электромагнитных волнах напряженности электрического и магнитного полей; оказалось, что здесь имеют место такие же свойства, какие были известны у световых волн. Таким образом, опыты Герца подвели прочную основу под теорию  Максвелла: электромагнитные  волны, предсказанные максвелловской теорией, оказались реализованными на опыте.

Электромагнитная теория света. Шкала электромагнитных  волн. Теория электромагнитных волн позволила объяснить с единой точки зрения множество разнообразных электромагнитных явлений. Но  из этой теории вытекал  еще один вывод огромной важности.    Пользуясь числами, полученными  из  измерения чисто электрических величин  (сил взаимодействия между токами и между зарядами). Максвелл смог подсчитать скорость, с которой должны распространяться электромагнитные волны. Результат оказался поразительным; скорость получилась равной  300000 км/сек, т. е. совпала с измеренной оптическими способами скоростью света. Максвелл выдвинул тогда смелое предложение, что свет по природе своей есть электромагнитное явление, что световые волны это лишь разновидность ультракоротких волн,  именно, волны с очень высокими частотами, порядка миллиона миллиардов циклов. Опыты  Герца, доказавшие существование электромагнитных волн и позволившие подтвердить заключение Максвелла о том, что эти волны  распространяются с такой же  скоростью, как и свет, послужили сильным  доводом в пользу электромагнитной теории света. Множество других явлений, как из числа известных ранее, так и открытых впоследствии, показало настолько тесную связь между  оптическими и электромагнитными  явлениями, что электромагнитная природа света превратилась из предположения в твердо установленный факт. Исследования, производившиеся в самых разнообразных областях физики, позволили установить, что диапазон частот или длин электромагнитных волн чрезвычайно широк. В этой главе мы ограничиваемся только электромагнитными волнами в узком  понимании    этого    термина,    т.е. такими, длина которых превышает  сотые доли миллиметра и  которые в большинстве своем используются в радиотехнике и поэтому называются радиоволнами.

С другими, более короткими электромагнитными волнами, с их особыми свойствами, со способами их получения и наблюдения мы познакомимся в следующих отделах. Однако уже здесь мы приведем диаграмму, которая дает представление обо всей шкале электромагнитных  волн.    Эта диаграмма построена несколько необычно ввиду огромного различия длин волн. На горизонтальной прямой на равных расстояниях друг от друга нанесены метки, соответствующие длинам, каждая  из которых отличается и десять раз от соседней. Это и есть шкала длин волн, начинающаяся на нашей диаграмме слева с А, = 10 км и заканчивающаяся на чертеже тысячной  долей миллимикрона. Разумеется, 10 км слева и  0,001 мм. справа —  это границы графика, а не самой шкалы электромагнитных  волн, которую можно представить себе продолженной в обе стороны.

# Text boxes

Рис. 3  Приемные виток и вибратор для опытов Герца.